## Slide 1: OTPORNOST MATERIJALA
OM16-P11
Strain I. Posavljak

## Slide 2: STABILNOST LINIJSKIH NOSEĆIH ELEMENATA
Pojam stabilnosti srećemo u raznim oblastima. Navedimo nekoliko primera:
  Stabilnost plamena (pri sagorevanju u gasnom gorioniku),
  Stabilnost laminarnog strujanja (kod fluida),
  Stabilnost vremenskih uslova i
dobro nam poznata
  Stabilnost ravnotežnog stanja.

## Slide 3
Stabilna ravnoteža: Po prestanku dejstva poremećajne sile telo se vraća u prvobitan ravnotežni položaj.
Labilna ravnoteža: Po prestanku dejstva poremećajne sile telo se udaljava od prvobitnog ravnotežnog položaja dok se ne umiri u novom ravnotežnom položaju.
Indiferentna ravnoteža: Po prestanku dejstva poremećajne sile telo zauzima novi ravnotežni položaj blizak prvobitnom ravnotežnom položaju.

## Slide 4
Mogući slučajevi ravnoteže valjka
Stabilna ravnoteža
Labilna ravnoteža
Indiferentna ravnoteža

## Slide 5
Mogući sličajevi ravnoteže štapa
Stabilna ravnoteža
Labilna ravnoteža
Indiferentna ravnoteža

## Slide 6
U početku smo rekli da je Otpornost materijala nauka o proračunima
  Čvrstoće,
  Krutosti i
  Stabilnosti
  elemenata konstrukcija i konstrukcija u celosti.

## Slide 7
Do sada smo proučavali napone i deformacije kod:
  Aksijalno opterećenih štapova (zategnutih i pritisnutih),
  Smicanja (praktičnog ili tehničkog),
  Štapova opterećenih na uvijanje,
  Savijanja grednih nosača i konzola (uključujući i Gerberove gredne nosače)
Pri tome su nas interesovale čvrtoća i krutost.
U ovom delu ćemo se upoznati sa stabilnošću štapova kao linijskih nosećih elemenata.

## Slide 8
Razmotrićemo uslove pod kojima dolazi do gubitka elastične stabilnosti štapova konstantnog poprečnog preseka.
Štap sa podužnom osom kao idealno pravom linijom i pravcem dejstva pritisne sile podudarnim sa tom osom, predstavlja prosti štap.

## Slide 9
Sila pri kojoj dolazi do podužnog savijanja, odnosno izvijanja konkretnog štapa, naziva se kritična sila izvijanja.
Na naredni slikama su primeri konstrukcija kod kojih može doći do izvijanja kad opterećenje dostigne kritičnu vrednost.

## Slide 10
Uz analizu stabilnosti aksijalno pritisnutog prosog štapa
a)
Usled delovanja pritisne sile F1 (a) štap zadržava stabilan pravolinijski oblik.
Uvođenjem izvesne bočne sile štap bi poprimio krivolinijski oblik.

## Slide 11
Uz analizu stabilnosti aksijalno pritisnutog prosog štapa
a)
Po uklanjanju pomenute bočne sile unutrašnje sile bi izvršile ispravljanje štapa (vratile bi mu stabilan pravolinijski oblik).

## Slide 12
Uz analizu stabilnosti aksijalno pritisnutog prosog štapa
Usled delovanja pritisne sile F2 > F1 (b) štap je poprimio stabilan krivolinijski oblik (podužno se savio, doživeo tzv. izvijanje).
b)

## Slide 13
Uz analizu stabilnosti aksijalno pritisnutog prosog štapa
Unutrašnje sile u ovom slučaju nisu u stanju da štapu vrate stabilan pravolinijski oblik.
b)

## Slide 14
Uz analizu stabilnosti aksijalno pritisnutog prosog štapa
Usled delovanja pritisne sile F3 > F2 (c) unutrašnje sile se nisu oduprle i štap se savio i poprimio prikazan krivolinijski oblik.
Štap od krtog materijala bi se polomio.
c)

## Slide 15
Na naredni slikama su primeri konstrukcija kod kojih može doći do izvijanja kad opterećenje dostigne i prekorači kritičnu vrednost.
Hidrocilindar

## Slide 16
Ravna rešetka
NAPOMENA: Primenom metoda Statike potrebno je otkriti pritisnute štapove.

## Slide 17
Ram
Kriterijum dimenzionisanja
kod podužno opterećenih štapova je potreban ali nije i dovoljan.

## Slide 18
Eksperimentalnim ispitivanjem je dokazano da se podužno savijanje štapa (izvijanje) vrši oko ose sa najmanjim momentom inercija I2 = Imin.

## Slide 19: Izvijanje u elastičnoj oblasti
U ovom slučaju, kad pritisna sila F dostigne kritičnu vrednost Fkr , moguće je da štap ostane prav ili da se izvije (iz pravog pređe u izvijeni oblik).
Iz pravog u izvijeni oblik štap prelazi pri uvođenju malog poprečnog poremećaja.
Tada mu osa kao idealno prava linija prelazi u krivu liniju v = v(z).
Zavisno od načina oslanjanja štapa razlikujemo četiri osnovna slučaja izvijanja.

## Slide 20: Prvi slučaj izvijanja
Posmatrajmo štap koji je zglobno oslonjen na oba kraja pre i posle dostizanja kritične sile F = Fkr .
Izvijanje štapa pre (gore) i posle dostizanje kritične sile (dole)

## Slide 21
Približna diferencijalna jednačina elastične linije:
Moment savijanja iznosi:

## Slide 22
Homogena diferencijalna jednačina drugog reda sa konstantnim koeficijentima.

## Slide 23
Rešenje homogene diferencijalne jednačine drugog reda sa konstantnim koeficijentima
je oblika:
Vrednosti integracionih konstanti C1 i C2 određujemo iz graničnih uslova:

## Slide 24
Jedno trivijalno rešenje (dokaz da je pravi oblik štapa jedan od mogućih ravnotežnih oblika)
Za
Za

## Slide 25
Za
odnosno za
Vrednost kritične sile pri kojoj će doći do izvijanja.

## Slide 26
Za n=1 dobijamo najmanju vrednost kritične sile pri kojoj će doći do izvijanja
Ovo je Ojlerova kritična sila izvijanja u elastičnoj oblasti.

## Slide 27
Za integracionu konstantu C1 može se reći da je neodređena jer za z=l/2 imamo:
Za n=1 elastična linija ima oblik polutalasa sinusoide i predstavlja tzv. osnovni harmonik.
Za n=2,3,4, ... dobijamo harmonike višeg reda.

## Slide 28
Osnovni harmonik i harmonici višeg reda

## Slide 29: Drugi slučaj izvijanja
Razmotrimo slučaj štapa koji je na jednom kraju uklešten, a na drugom slobodan.
Granični uslovi i opterećenje štapa su isti kao kod zglobno oslonjenog štapa dužine 2l,
Jedino granični uslovi na polovini raspona tog štapa odgovaraju graničnim uslovima ukleštene konzole.

## Slide 30
Štap na jednom kraju uklešten, a na drugom slobodan
Najmanja vrednost kritične sile u ovom slučaju iznosi:

## Slide 31: Treći slučaj izvijanja
Razmotrimo slučaj obostrano ukleštenog štapa.
Rrastojanje između prevojnih tačaka elastične linije, zbog simetrije iznosi l/2.
Zbog toga što je u prevojnim tačkama elastične linije moment savijanja jednak nuli (0), središnji deo štapa će se ponašati kao zglobno oslonjen štap.

## Slide 32
Obostrano uklešten štap izložen izvijanju
odnosno
Kritična sila za obostrano uklešten štap iznosi:

## Slide 33: Četvrti slučaj izvijanja
Razmotrimo štap koji je na jednom kraju uklešten, a na drugom zglobno oslonjen.
Štap na jednom kraju uklešten, a na drugom zglobno oslonjen

## Slide 34
Moment savijanja:
Približna diferencijalna jednačina elastične linije:

## Slide 35
Homogena diferencijalna jednačina četvrtog reda

## Slide 36
Opšte rešenje homogene diferencijalne jednačine četvrtog reda sa konstantnim koeficijentima je oblika:
Integracione konstante u ovoj jednačini odredićemo iz graničnih uslova:

## Slide 39
Da bi postojao ugib, integracione konstante u ovom sistemu moraju biti različitte od nule

## Slide 40
Ovo je transcedentna jednačina kojoj je najmanji koren

## Slide 41
Redukovane dužine za četiri osnovna slučaja izvijanja

## Slide 42: Ojlerova hiperbola
Koristeći pojam redukovane dužine, lr , možemo napisati opšti izraz za kritičnu silu izvijanja.
Ovde uvedimo pojam vitkost štapa r :
Minimalni poluprečnik inercije

## Slide 43
Izraza za kritični napon σkr pri kojem dolazi do izvijanja štapova
U teoriji izvijanja ovaj izraz predstavlja Ojlerovu hiperbolu.

## Slide 44
Granicu do koje važi izraz za kritični napon izvijanja
dobijamo iz uslova
P ... Vitkost na granici proporcionalnosti
σP ... Granica proporcionalnosti
ZAKLJUČAK:
Izvijanje u elestičnoj oblasti imamo za

## Slide 45: Izvijanje u neelastičnoj oblasti
Za štapove kod kojih je
izraz za kritičnu silu izvijanja
jer neupotrebljiv jer smo tada u neelastičnoj oblasti.

## Slide 46
Rešiti problem izvijanja u neelastičnoj oblasti, znači primeniti teoriju elasto-plastičnosti.
Zbog komplikovanosti matematičkog aparata, za izvijanje štapova u neelastičnoj oblasti koristimo empirijske izraze za izračunavanje vrednosti kritičnog napona.
Na osnovu eksperimenata, Tetmajer je definisao linearnu zavisnost između kritičnog napona izvijanja σkr i vitkosti .

## Slide 47
B , C ... Konstante koje zavise od vrste materijala.
Linearna zavisnost kritičnog napona izvijanja, prema TETMAJERU, glasi:
Bolja aproksimacija se dobija ako se koristi nelinearna zavisnost kritičnog napona izvijanja i vitkosti
Džonson-Ostenfeldova (Johnson-Ostenfeld) parabola

## Slide 48
U konkretnom slučaju izvijanja, za konkretnu redukovanu vitkost r , kritični napon izvijanja , prema TETMAJERU, iznosi
Prema DŽONSON-OSTENFELDU isti bi iznosio
Kritična sila izvijanja u neelastičnoj oblasti

## Slide 49
IZVIJANJE - REZIME
Kratki štapovi:
Štapovi se proračunavaju samo na pritisnu čvrstoću:
Srednje dugi štapovi:
Štapovi se proračunavaju na izvijanje po Tetmajeru ili nekom drugom empirijskom izrazu:
Tetmajerov izraz

## Slide 50
Vitki štapovi:
Štapovi se proračunavaju na izvijanje po Ojleru:

## Slide 51
Dijagram kritični napon – vitkost sa pridruženom inženjerskom naponsko-deformacionom krivom
Ojler
Tetmajer

## Slide 52
Opšti oblik Tetmajerovog izraz:
Tetmajerov izraz za čelik Č.0360:
Tetmajerov izraz za Č.0461:
Tetmajerov izraz za čelik Č.0561:
Tetmajerov izraz za drvo:

## Slide 53
Drugi oblik Tetmajerov izraza koji se svodi na prethodni , ima oblik

## Slide 54: Izvijanje – Omega postupak
Jedan od najjednostavnijih postupaka za izračunavanje vrednosti kritičnog napona izvijanja, zasnovan na stvarnoj pritisnoj sili, je omega postupak.
dc ... Dozvoljeni napon na pritisak
dk ... Dozvoljeni napon na izvijanje
Podaci o koeficijentu  , za razne materi-jale, mogu se naći u tablicama (priručni-cima).

## Slide 55: Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija
Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcije se proverava i za to postoje odgovarajući standardi.
Najveća pritisna sila za noseće čelične konstrukcije izračunava se iz uslova:

## Slide 57
Koeficijenti N se za linije iz dijagrama , takođe mogu naći u tablicama (priručnicima).

## Slide 58
Izvijanje – Primer1
Odrediti kritičnu silu izvijanja U20 profilnog stuba sa slike za h = h1 = 2 m i h = h2 = 1 m, ako su:
  E= 2105 MPa
  σP = 180 MPa
  σT = 220 MPa
  σ0 = 310 MPa

## Slide 59
Površina poprečnog preseka profila U20
Minimalni moment inercije profila U20
Minimalni poluprečnik inercije profila U20

## Slide 60
Vitkost na granici proporcionalnosti
Vitkost na granici tečenja

## Slide 61
Redukovane dužine za dve vrednosti h
Za drugi slučaj izvijanja.
Redukovane vitkosti za dve vrednosti h

## Slide 62
Kritične sile izvijanja za dve vrednosti h
Prema Ojleru!
Prema Tetmajeru!

## Slide 63
Izvijanje - Primer 2
PODACI: E = 2105 MPa, σP = 200 MPa, σT = 240 MPa, σkr =301,076 – 1,018 [MPa ],
L = 2 m, B =4 cm, H = 8 cm, b=1 cm, h=3 cm
Odrediti kritične sile izvijanja .

## Slide 64
Površina poprečnog preseka
Minimalni moment inercije

## Slide 65
Minimalni poluprečnik inercije
Vitkost na granici proporcionalnosti

## Slide 66
Vitkost na granici tečenja
Redukovane dužine

## Slide 67
Redukovane vitkosti

## Slide 68
Ojler
Tetmajer
Kritične sile izvijanja za

## Slide 69: Proračun na stabilnost
Proračun na stabilnost uključuje proračune:
  Čvrstoće,
  Potrebne površine poprečnog preseka
  Dozvoljene pritisne sile.

## Slide 70
Proračun čvrstoće
Proračun potrebne površine poprečnog preseka
Proračun dozvoljene pritisne sile preseka
k  koeficijent koji zavisi od
materijala i od vitkosti ,
sd  Dozvoljeni napon pri zatezanju/pritisku.
s  stepen sigurnosti na stabilnost.