## Slide 1: OTPORNOST MATERIJALA
OM16-P13
Strain I. Posavljak

## Slide 2: Teoremi o uzajamnosti
Dva su teorema o uzajamnosti koji se primenjuju pri rešavanju velikog broja problema Otpornosti materijala i Teorije elastičnosti, ito:
  Teorem o uzajamnosti radova i
  Teorem o uzajamnosti pomeranja.

## Slide 3: Teorem o uzajamnosti radova
Naslovni teorem je opšti teorem otpornosti materijala i primenjuje se na sve sisteme opterećenja za koje se može primeniti princip nezavisnosti opterećenja (princip superpozicije).
Za primer uzmimo gredu opterećenu sa dve koncentrisane sile.

## Slide 4
Uopštenja radi, tačke u kojima deluju dve sile pratićemo pod oznakama i i j.
U tom slučaju ćemo koncentrisane sile pratiti pod oznakama Si i Sj.
Uz teorem o uzajamnosti radova

## Slide 5
Prema principu nezavisnosti opterećenja posmatraćemo prvo delovanje sile Si u tački i , koja postepenim rastom od nule (0) do pune vrednosti, pomeri tačku i za i(Si).
Usled delovanja sile Si pomeriće se i tačka j za j(Si).

## Slide 6
Na pomeranju i(Si), sila Si će pri porastu od nule do svoje pune vrednosti izvršiti rad
Slučaj grede na koju deluje samo sila Si
koji je jednak površini trougla

## Slide 7
Sada zamislimo da smo gredi dodali silu Sj koja će takođe rasti od nule (0) do svoje pune vrednosti.
Sila Sj će tačku j pomeriti za j(Sj), a tačku i za i(Sj).
Sila Si će u svom punom iznosu, posle dodavanja sile Sj , nastaviti da vrši rad na pomeranju i(Sj).

## Slide 8
Greda sa punom vrednošću sile Si i dodatom silom Sj koja je porasla do svoje pune vrednosti
Na pomeranju i(Sj), sila Si će sa svojom punom vrednošću izvršiti rad
koji je jednak površini pravougaonika.

## Slide 9
Na pomeranju j(Sj), sila Sj će pri porastu od nule do svoje pune vrednosti izvršiti rad
koji je jednak površini trougla.

## Slide 10
Sile Si i Sj, zajedno će izvršiti rad

## Slide 11
Prema principu nezavisnosti opterećenja možemo redosled sila promeniti i prvo posmatrati delovanje sile Sj u tački j, koja će postepenim rastom nule (0) do pune vrednosti, pomeriti tačku j za j(Sj).
Usled delovanja sile Sj pomeriće se i tačka i za i(Sj).

## Slide 12
Na pomeranju j(Sj), sila Sj će pri porastu od nule do svoje pune vrednosti izvršiti rad
Slučaj grede na koju deluje samo sila Sj
koji je, slično kao i u prethodnom slučaju, jednak površini trougla.

## Slide 13
Sada zamislimo da smo gredi dodali silu Si koja će takođe rasti od nule (0) do svoje pune vrednosti.
Sila Si će tačku i pomeriti za i(Si), a tačku j za j(Si).
Sila Sj će u svom punom iznosu, posle dodavanja sile Si , nastaviti da vrši rad na pomeranju j (Si).

## Slide 14
Greda sa punom vrednošću sile Sj i dodatom silom Si koja je porasla do svoje pune vrednosti
Na pomeranju j(Si), sila Sj će sa svojom punom vrednošću izvršiti rad
koji je jednak površini pravougaonika.

## Slide 15
Sile Sj i Si, zajedno će izvršiti rad

## Slide 16
Sile Sj i Si, zajedno će izvršiti rad
Sile Si i Sj, zajedno će izvršiti rad
Zbog nezavisnosti od redosleda sledi:

## Slide 17
Ovo predstavlja Beti-Rejlijev teorem o uzajamnosti radova.
Ovo je proširenje Beti-Rejlijev teorema o uzajamnosti radova za sistem sila.

## Slide 18: Teorem o uzajamnosti radova - Primer
Koristeći izraz
odrediti deformacijski rad sledeće grede.

## Slide 19
REŠENJE

## Slide 21: Teorem o uzajamnosti pomeranja
Teorem o uzajamnosti pomeranja može se na sličan način izvesti kao i teorem o uzajamnosti radova.
S’ druge strane, teorem o uzajamnosti pomeranja može se posmatrati i kao poseban slučaj teorema o uzajamnosti radova kod kojeg su sile Si i Sj imaju jedinične vrednosti.
U svrhu izvođenja teorema o uzajamnosti pomeranja uvešćemo pojam uticajnih (Maksvelovih) koeficijenata elastičnosti ij.

## Slide 22
Uz izvođenje teorema o uzajamnosti pomeranja
Uticajni koeficijent elastičnosti ij predstavlja pomeranje proizvoljne tačke i u pravcu delovanja sile Si , usled delovanja jedinične sile Sj =1.
Važi i obrnuto - Uticajni koeficijent elastičnosti ji predstavlja pomeranje proizvoljne tačke j u pravcu delovanja sile Sj , usled delovanja jedinične sile Si =1.

## Slide 23
Imajući u vidu šta uticajni koeficijenti elastičnosti predstavljaju, za pomeranja na slici možemo napisati da iznose
Izraz za teorem o uzajamnosti radova:
Jednakost uticajnih koeficijenata predstavlja teorem o uzajamnosti pomeranja (poznat i kao Maksvelov teorem o uzajamnosti ).

## Slide 24
U linearno elstičnom telu (konstrukciji), pomeranje proizvoljne tačke i u pravcu delovanja sile Si , izazvano jediničnim koncentrisanim opterećenjem (silom ili momentom) Sj = 1 koje deluje u tački j, jednako je pomeranju tačke j u pravcu delovanja sile Sj, izazvanom jediničnim koncentrisanim opterećenjem Si = 1 koje deluje u tački i.
Na osnovu ovoga, može se reći da uticajni koeficijenti elastičnosti imaju osobinu simetričnosti.

## Slide 25
Korišćenjem uticajnih koeficijenata elastičnosti, pomeranje i, proizvoljne tačke i, izazvano delovanjem sila S1, S2, ..., Sj, ..., Sn, iznosi

## Slide 26: Teorem o uzajamnosti pomeranja - Primer
Koristeći izraz
dokazati teorem o uzajamnosti pomeranja i odrediti uticajne koeficijente elastičnosti za sledeću gredu.

## Slide 27
REŠENJE
Ovim je teorem o uzajamnosti pomeranja za gredu na slici, dokazan.

## Slide 28
Uvedimo sada jedinične sile
Ovim je dokazana simetričnost uticajnih koeficijenata elastičnosti za gredu na slici.

## Slide 29: Deformacijski rad i dopunski rad
Pre svega, prisetimo se poznatih slučajeva opterećenja i poznatih izrazima kojima se definiše međusobna zavisnost sila i pomeranja njihovih napadnih tačaka.
Aksijalno opterećen štap

## Slide 30
Uvijanje štapa
Savijanje konzole
Savjanje grede

## Slide 31
U svim navedenim slučajevima opterećenja, sreli smo se sa koncentrisanim opterećenjima S (silama ili momentima).
Zavisnost između sila i pomeranja njihovih napadnih tačaka i obrnuto, je linearna.
U nekim slučajevima ova veza može biti i nelinearna.

## Slide 32
PRIMER NELINEARNE ZAVISNOSTI
Odrediti pomeranje srednjeg zgloba 2-štapnog sistema:

## Slide 33
REŠENJE
Plan pomeranja
Sile u štapovima

## Slide 34
Ovo je primer geometrijske nelinearnosti.

## Slide 35
U nekim slučajevima se može pojaviti i fizička nelinearnost (materijal se ponaša nelinearno elastično).
U bilo kojem slučaju nelinearnosti govorimo o nelinearnom elastičnom ponašanju i međusobna zavisnost sile i pomeranje njene napadne tačke je nelinearna.

## Slide 36
Dijagramski prikaz nelinearnog ponašanja
Šrafirane površine na slici predstavljaju deformacijski rad Ad (levo) i dopunski rad A*d (desno).

## Slide 37: Deformacijski rad
Zanemarivanjem kinetičke i toplotne energije, prihvatamo da se ukupan rad spoljašnjih sila pretvara u potencijalnu energiju deformacije – deformacijski rad.
Priraštaj rada spoljašnjih sila, jednak priraštaju deformacijskog rada, za telo (konstrukciju) sa nelinearno elastičnim ponašanjem, dat je izrazom

## Slide 38
Ukupni deformacijski rad iznosiće:
Priraštaj deformacijskog rada:
Šrafirana površina

## Slide 39: Dopunski rad
Za telo (konstrukciju) sa nelinearnim elastičnim ponašanjem i zavisnošću između pomeranja i sile, možemo definisati priraštaj tzv. dopunskog rada

## Slide 40
Ukupni dopunski rad iznosiće:
Priraštaj dopunskog rada:
Šrafirana površina

## Slide 41
Dopunski rad nema jasan fizički smisao, ali je prema slici levo jasno, da zbir ova dva rada iznosi

## Slide 42
Deformacijski i dpunski rad u slučaju nelinearnog (levo) i linearnog elastičnog ponašanja ponašanja tela (desno)
Deformacijski i dopunski rad su u slučaju linearnog elastičnog ponašanja jenaki i iznose:

## Slide 43: Primena deformacijskog rada (Potencijalne energije deformacije)
Posmatraćemo proizvoljno opterećen deo konstrukcije sastavljene od linijskih nosećih elemenata (štapova, greda).
Proizvoljno opterećen deo konstrukcije

## Slide 44
Na deo konstrukcije deluju koncentrisana opterećenja (sile ili momenti)
Ponašanje je nelinearno elastično
Neka je za svaku od sila
Ukupan deformacijski rad dela konstrukcije iznosi:

## Slide 45
Pod pretpostavkom da jedino pomeranje i proizvoljne tačke i u kojoj deluje sila Si , doživi promenu pomeranja di u pravcu delovanja sile Si, a sva ostala pomeranja ostanu nepromenjena, tj. imamo da je
Promena ukupnog deformacijskog rada:

## Slide 46
Ovo predstavlja Prvi Kastiljanov teorem (ili Lagranžov ili Lagranž-Kastiljanov teorem)

## Slide 47
Prvi kastiljanov teorem glasi: Ako se potencijalna energija deformacije, deformacijski rad, akumuliran u elastičnoj konstrukciji, izrazi kao funkija pomeranja (linijskih ili ugaonih) i(i=1,2,...,n), onda je parcijalni izvod deformacijskog rada Ad po i-tom pomeranju i-te tačke jednak odgovarajućem i-tom koncentrisanom opterećenju (sili ili momentu) Si koje deluje u i-toj tački, a u smeru tog pomeranja.
Prvi kastiljanov teorem predstavlja osnovu za metod pomeranja.

## Slide 48
Primena dopunskog rada
Ponašanje je nelinearno elastično.
Ukupan dopunski rad iznosi

## Slide 49
Za slučaj
promena ukupnog dopunskog rada će iznositi:

## Slide 50
Ovo predstavlja Groti-Engeserov teorem koji važi za bilo kakvu elastičnu konstrukciju.

## Slide 51
Groti-Engeserov teorem glasi: Ako se dopunski rad A*d izrazi ka funkcija koncentrisanih opterećenja Si(i=1,2,...,n) onda je parcijalni izvod tog rada po i-tom koncentrisanom opterećenju (sili ili momentu) koje deluje u i-toj tački, jednak i-tom pomeranju i u pravcu i smeru sile Si koja u i-toj tački deluje.
Ovaj teorem predstavlja osnovu za metod sila.

## Slide 52
Ako je u pitanju linearno elastično ponašanje konstrukcije onda su dopunski i deformacjski rad jednaki
Ovo predstavlja Drugi Kastiljanov teorem koji važi samo za linearno elastičnu konstrukciju.

## Slide 53
Drugi Kastiljanov teorem glasi: Ako se u linearno elastičnoj konstrukciji deformacijski rad Ad izrazi kao funkcija sila, koje deluju na konstrukciju, onda je parcijalni izvod tog rada po i-tom koncentrisanom opterećenju Si koje deluje u i-toj tački, jednak i-tom pomeranju i , a u smeru delovanja tog opterećenja.

## Slide 54
U slučaju linearno elastičnog ponašanja konstrukcije moguće je primeniti oba Kastiljanova teorema.
Jedan način izvođenja ovih teorema već je izložen.
Sada ćemo oba Kastiljanova teorema izvesti na jedan drugi način.
U svrhu izvođenja drugog Kastiljanovog teorema posmatraćemo prostu gredu opterećenu sa tri (3) koncentrisane sile.

## Slide 55
Usled sila Fi (i=1,2,3) nastaju pomeranja i(Fj) (i,j=1,2,3) za koja vrede izrazi
Uz izvođenje drugog Kastiljanovog teorema

## Slide 56
Sada, kako smo to i ranije radili, zamislimo da na gredu prvo deluje sila F1 od nule do svoje krajnje vrednosti, zatim sila F2 od nule do svoje krajnje vrednosti i na kraju sila F3 od nule do svoje krajnje vrednosti.
Saglasno ovakvom posmatranju delovanja napadnih sila grede, definisaćemo izraz za deformacijski rad Ad.

## Slide 57
Deformacijski rad za gredu na slici iznosi

## Slide 58
Deformacijski rad izražen kao kvadratna forma sila

## Slide 59
Deformacijski rad je funkcija sila.
Iz

## Slide 61
Ovim je izveden drugi Kastiljanov teorem koji važi samo za sisteme sa linearnim elastičnim ponašanjem.

## Slide 62
U svrhu izvođenja prvog Kastiljanovog teorema posmatraćemo prostu gredu opterećenu sa dve (2) koncentrisane sile.
Uz izvođenje prvog Kastiljanovog teorema
Izrazi za pomeranja:
odnosno

## Slide 64
Uticajni koeficijenti krutosti

## Slide 65
Deformacijski rad za gredu na slici iznosi

## Slide 68
Ovim je izveden prvi Kastiljanov teorem.